Wołomin, dnia 16.07.2013 r.

SPW.272.62.2013

Wszyscy oferenci

dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Lipińskiej w Wołominie.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęły zapytania. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

Pytanie:

Dotyczy przedmiaru robót pkt. „Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości 10 cm” Podstawa katalogowa KNR 2-31 0803-03 0803-04 przewiduje rozebranie nawierzchni tylko na grubości 3+1 (nie ma podanej krotności) Proszę o odpowiedź.

Odpowiedź:

Krotność wynosi 7. Ponadto informuję, że normy podane w KNR można wykorzystywać także w kalkulacji indywidualnej, stosując analogię, interpolację lub ekstrapolację. Metoda kalkulacji nakładów rzeczowych na prawach analogii polega na doborze takich pozycji katalogu, które są bardzo zbliżone do przedmiotu kalkulacji, zarówno pod względem charakteru robót jak i jednostek obmiaru i ich wielkości oraz organizacji i technologii wykonania robót. Pomimo ewentualnych różnic np. w rozwiązaniach konstrukcyjnych, powstałe warunki kalkulowanych robót odpowiadają warunkom przyjętym w katalogu w związku z tym odpowiadające normatywy nakładów rzeczowych mogą być adaptowane do potrzeb kalkulowanego zadania. Adaptacja ta może polegać na przyjęciu z katalogu nie zmienionych nakładów, bądź na ich odpowiedniej korekcie, co zależne jest od stopnia zachodzącej analogii pomiędzy warunkami przyjętymi w katalogu, a warunkami dotyczącymi kalkulowanego zadania.