| 6 | Sennheiser XS do ręki lub równoważny z zestawem pracująm w układzie "True Diversity" zapewniając ciągłość transmisji, wskaźnik stanu baterii. Praca w paśmie UHF (546 MHz-865 MHz Praca w częstotliwościach: XSW 35-A (548-572 MHz) do XSW 35-E (821-832 MHz) Szerokość pasma roboczego: 24 MHz Liczba częstotliwości nośnych: maks. 960 12 banków ze stałymi częstotliwościami musiccenter.com.pl (preset) Pasmo przenoszenia: 80 Hz - 16 kHz Stosunek sygnał/szum: >103 dB Moc nadajnika: 10 mW Sygnalizacja wyczerpania baterii w nadajniku i odbiorniku. Wyjście sygnału symetryczne: jack stereo, XLR Funkcja Mute: wyciszenie nadajnika Blokada przycisków funkcyjnych przed przypadkowym naciśnięciem. | System bezprzewodowy z mikrofonem bezprzewodowym do ręki | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Sennheiser XS nagłowny lub równoważny z zestawem pracującym w układzie "True Diversity" zapewniając ciągłość transmisji wskaźnik stanu baterii. Praca w paśmie UHF (546 MHz-865 MHz Praca w częstotliwościach: XSW 35-A (548-572 MHz) do XSW 35-E (821-832 MHz) Szerokość pasma roboczego: 24 MHz Liczba częstotliwości nośnych: maks. 960 12 banków ze stałymi częstotliwościami musiccenter.com.pl (preset) Pasmo przenoszenia: 80 Hz - 16 kHz Stosunek sygnał/szum: >103 dB Moc nadajnika: 10 mW Sygnalizacja wyczerpania baterii w nadajniku i odbiorniku. Wyjście sygnału symetryczne: jack stereo, XLR Funkcja Mute: wyciszenie nadajnika Blokada przycisków funkcyjnych przed przypadkowym naciśnięciem. | System bezprzewodowy z mikrofonem bezprzewodowym nagłownym / za ucho/ | 6 |  |  |
| 8 | Zestaw Shure SHUDMK5752 Professional Microphone lub równoważny z zestawem o podobnych parametrach do nagłaśnienia instrumentów perkusyjnych i akustycznych. | Komplet Mikrofonów do nagłośnienia instrumentów akustycznych | 1 kompl. |  |  |
| 9 | Shure SM81-LC lub równoważny z mikrofonami do instrumentów akustycznych, talerzy i studia. Przetwornik elektretowy. Charakterystyka kardioidalna. Pasmo przenoszenia 20 Hz-20 kHz Czułość5,6 mV/Pa @1kHz Impedancja150 Ohm Max SPL128 dB (0), 138 dB (-10) Filtry Tłumik -10 dB Wybierana charakterystyka dla niskich częstotliwośći (6 dB/okt. i 18 dB/okt.) Obudowa Metalowa .Złącze XLR: 3 pin Akcesoria Osłona przeciwwietrzna. | Mikrofony pojemnościowe akustyczne dużej czułości | 3 |  |  |
| 10 | Di-box alto DI-1 lub równoważne z urządzeniem o parametrach: pasmo przenoszenia 10 Hz – 45 kHz, impedancja > 600Q, poziom max + 6 dBm, wyjście i wejście XLR, THD+N < 0,01 % | Urządzenie do separacji dżwięku | 3 |  |  |

| 11 | -Statyw Mikrofonowy KM-787 Z Wysięgnikiem Firmy KRAFMAN lub równoważny ze statywem z wysięgnikiem wykonanym ze stalową podstawą i sztywnymi podporami 8 szt. - Uchwyt Mikrofonowy uniwersalny / gumowany/ 8 szt. |  | 8 komp |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | Antena do nadajnika mikrofonów bezprzewodowych wzmacniająca przekaz do 400m | Urządzenie wzmacniające przekaz | 10 szt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | Antena telewizyjna DVB-T, One For All SV9351, 470 - 862 MHz, 10 m |  | 2 szt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |

# Text boxes

| L.p. | Nagłośnienie | Opis przedmiotu | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Łączna wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolumna QSC KW 153 lub równoważna z kolumną 3G drożną, 15"LF + MF 6.6"+ 1.4" HF, aktywna, 1000 W Class D (500 W LF, 500 W MF/HF) , 33HzG20kHz, SPL 134dB peek, 109x42xcm | Kolumny do nagłośnienia | 4 |  |  |
| 2 | Kolumna QSC K - 12 lub równoważna z 2-drożną lekką aktywną kolumną głośnikową posiadająca 1000-watowy stopień mocy pracujący w klasie D, driver ciśnieniowy 1.75" oraz przetwornik niskotonowy LF o średnicy 12". Wyposażona w unikalny system gniazda statywu Tilt-Direct oraz punkty montażowe M10. Obudowa kolumny posiada ukośne ściany boczne, co pozwala na jej wykorzystanie jako monitor podłogowy. | ----‘’----- | 4 |  |  |
| 3 | Kolumna QSC K-SUB Kw181 lub równoważny z Subwoofer Em aktywnym , 18" , 1000 W Class D, 37 HzG129Hz, SPL 135dB, | ---‘’------ | 2 |  |  |
| 4 | Statywy podwyższające do głośników wykonane z aluminium | Statyw do kolumn głośnikowych: maksymalne obciążenie: 20kg średnica:35mm maksymalna wysokość: 186cm minimalna wysokość: 111,5cm rozstaw podstawy: 102cm waga: 1,64kg | 8 |  |  |
| 5 | mikser SoundCraft FX16ii lub równoważny z mikserem analogowym z procesorem efektów pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz (+/- 1dB) Zakres regulacji czułości: 60 dB Szumy wejścia mikrofonowego: - 127 dBu Zniekształcenia THD: 0,09% (1 kHz) Maksymalny poziom wyjściowy: + 20 dBu (Mix Out)Wymiary (S × W × G): 482 × 442,5 × 148 m | Urządzenie do obsługi dżwięku | 1 |  |  |