OPIS DO II PRZETARGU - CHRZĘSNE

1. PODEST KAMIENNY PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO PAŁACU

Podest zewnętrzny przy wejściu głównym z płyt grubości 4 cm(kształt płyt wg załączonego rys.), płyty na krawędziach z trzech stron podestu wykończone zaokrągleniem z podcięciem (kapinos)  powierzchnia 6x2=12 m2 rzutu oraz pionowe elementy wykończenia o wysokości 20 cm (grubość płyt 2-4 cm i oczywiście długości 2+6+2=10 mb

2. ODPŁYWY KAMIENNE Z RUR SPUSTOWYCH PAŁACU

Odpływy kamienne wody opadowej od rur spustowych na działkę 6 szt i długości 3 mb każdy. Szerokość 30 cm (5+20+5)cm grubość min 15 cm

3. KURTYNA POWIETRZA PRZY DRZWIACH GŁOWNYCH PAŁACU

Kurtyna powietrza zasilana prądem trójfazowym (5x2,5 mm2) np. COR-9-1500N

Zastosowanie
Głównym zadaniem kurtyny powietrznej jest wytworzenie bariery pomiędzy pomieszczeniami bądź strefami o różnych temperaturach. W okresie zimowym, nawiewany strumień ciepłego powietrza zapobiega przedostawaniu się powietrza chłodnego do pomieszczenia ograniczając tym samym straty ciepła, a co za tym idzie również straty energii. Latem stanowi doskonałą barierę przed gorącym powietrzem napływającym z zewnątrz pomieszczenia, chroni przed przedostawaniem się do niego owadów, pyłów i innych zanieczyszczeń.

Konstrukcja
Elektryczne kurtyny powietrzne COR są przeznaczone do montażu ściennego nad otworami wejściowymi na wysokości od 1,8 do 3 metrów. Dzięki zastosowaniu specjalistycznych łożysk osiągana jest prędkość przepływu powietrza wynosząca 10 m/s u wylotu kurtyny, co stanowi efektywną barierę ograniczającą straty energii cieplnej poprzez otwarte drzwi i okna. Idealne wyważenie łożysk oraz specjalnie zaprojektowany kształt wylotu sprawiają, że urządzenie jest bardzo ciche. Dostępne są trzy długości kurtyn: 1m, 1,5m i 2m. Dzięki możliwości zamontowania kurtyn obok siebie w ciągach, mogą być one dopasowane do drzwi lub bram o dowolnej szerokości. Wszystkie kurtyny są standardowo wyposażone w naścienny regulator, który może obsługiwać do pięciu jednostek tego samego modelu.

Podest przed wejściem głównym do pałacu

Podest przed wejściem do baszty północnej

Podest przed wejściem do baszty południowej

Obecny stan zagospodarowania terenu wokół budynku pałacu – rynny

Obecny stan zagospodarowania terenu wokół budynku administracyjnego – rynny