Obudowa glifu przy windzie na piętrze ( obudowa spodu podciągu i filara przy schodach)

Wymiary: podciąg szer. 42 x dł. 254 cm

Filar przy schodach szer. 42 x wys.191 cm+18cm cokół

Wykończyć glif- filar przy schodach  i dół podciągu. Obudowę  wykończyć z drewna dębowego na gładko wraz z listwowaniem. Listwę wyłożyć na zewnątrz na szer. około 5cm. Połączyć i zintegrować stylistycznie i kolorystycznie  z boazerią na klatce schodowej. Istniejący cokół na filarze wraz z obudową glifu pomalować w kolorze klatki schodowej.

Schemat rzutu – podciąg przy windzie

Kolorem zielonym oznaczono powierzchnię do obrobienia drewnem