FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr B do SIWZ

SPW.272.        .2014

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne – wykonanie i montaż elementów stolarskich – obudowy grzejników, drzwi, okiennice, boazeria

Boazeria w Sali Zielonej 1/1  – wg poniższego wzoru wys. 150 cm, wykonana z masywu dębowego, z elementami snycerskimi, wybarwiona w kolorze istniejących stropów drewnianych.

Fragmentarycznie, ze względów technicznych (ściana przy wejściu do lewej baszty, przejścia w głębokich glifach) należy zastosować neutralnie tło w formie płaszczyzny zakończonej ćwierćwałkiem wklęsłym (tak jak w boazerii na schodach ).

Długość ścian (ściana z piecem): 176cm + 627 + 214cm, (ściana ze skrzynką z hydrantem) 763 + 214 cm, (ściana z basztami) 63 + 66,5 + 70 + 70cm.

Łącznie  22,63 mb x 1,5 m wysokości.

Przy ścianie z oknem balkonowym boazerie zakończyć w linii parapetów – w linii obudowy glifów okiennych. Na ścianie z basztami boazerię wykonać obustronnie w głębokim glifie okiennym, zakończyć – w linii parapetów – w linii obudowy glifów okiennych.

Boazerii nie wykonywać na filarach międzyokiennych przy balkonie.

Kolorem zielonym oznaczono do wykonania  boazerię i obudowę glifów w przejściu do baszty schodowej i na klatkę główną.

Obudowa glifów  wejściowych na schody w baszcie i na klatkę schodową główną na piętrze pom 1/10 i 1/11.

Wejście na kl. okrągłą w baszcie: glif łamany szer.100 x gł.48,5 + 103 x 232 x wys. – 1 szt.

Wejście na klatkę schodową główną wym. ok. 137 x 20 + 50gł. (prawy glif) x 60 + 50gł. (lewy glif)

x 248wys. 1 szt.

Wejście na klatkę schodową w baszcie – pom 1/10.

Wejście na klatkę schodową główną- pom/ 1/11.

Schemat – rzut otworów wejściowych na schody na piętrze.

Wykończenie glifów otworów wejściowych na całej szerokości i głębokości wraz z listwowaniem - w połączeniu i w nawiązaniu do istniejącej boazerii  na klatce schodowej oraz zintegrowane z boazerią w sali zielonej - do wykonania.

Wykonane z masywu dębowego, barwionego. Obudowy nawiązujące kolorystyczne i stylistycznie do boazerii, karniszy i historycznych stropów drewnianych.

WYKONANIE OBUDOWY GLIFÓW OKIENNYCH

Sala konferencyjno – wystawowa 1/1 ZIELONA -  4 kpl.

Wymiary otworów:

Okna  ok. szer.135 x 265wys. x 40/47gł. – 3 szt.

Drzwi balkonowe: szer.140 x 340wys. x 40gł. – 1 szt.

Sale  konferencyjne  RÓŻOWA  1/2  i  NIEBIESKA 1/14

Obudowa glifów okiennych  - razem 6 szt.

Wymiary otworów:

Okna  ok. szer.155 x 265wys. x 50gł. – 6 szt.

Hall przy windzie I piętro.

Obudowa glifów okiennych  - razem 2 szt.

Wymiary otworów:

Okna  ok. szer.156 x 260wys. x 34gł. – 2szt.

Wykonać w nawiązaniu do obudowy glifów drzwiowych. Obudowy malowane na kolor

RAL 1013, tak jak stolarka okienna.

Wskazane jest przed wykonywaniem zweryfikować wymiary.