Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia – minimalne wymagania

104 Laptopy:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości: HD (1366x768) w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność min 200 nitów, |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem, co najmniej 1,90 GHz, z pamięcią cache L3 co najmniej 3 MB, TDP max 15W lub równoważny 2 rdzeniowy procesor klasy x86 Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 2698 punkty (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |
|  | Pamięć operacyjna RAM | 1 x 4GB niskonapięciowa DDR3L, możliwość rozbudowy do min 8GB |
|  | Parametry pamieci masowej | Min. 500 GB SATA, 5400 obr./min. |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 541 punktów (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa 24 bit dla DAC i ADC, zgodna z HD, wbudowane 2 głośniki (stereo) Wbudowany w obudowę matrycy mikrofon wraz z kamerą |
|  | Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 4-cell, , Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 5 godzin Zasilacz o mocy min. 65W |
|  | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 8.1 PL lub 10 PL zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft Zainstalowany system operacyjny musi gwarantować bezproblemową pracę w technologiach ( Flash, Java, Silverlight) stosowanych „w chmurze”, a zwłaszcza: lekcyjne dzienniki elektroniczne (z istniejącym oprogramowaniem firmy Vulcan), Office365, elektroniczne platformy edukacyjne oraz programy wymiany danych finansowych z organem prowadzącym ( oprogramowanie firmy Vulcan) . System musi bezproblemowo współpracować ze szkolnym serwerem (weryfikacja i logowanie użytkowników, kontrola dostępu do danych). |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony) Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla USA Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdowac się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 25dB (wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej komputera oraz oświadczenia producenta). |
|  | Waga i wymiary | Waga max 2.45 kg z baterią 4-cell Szerokość: max 379 mm Wysokość z przodu: max 26 mm Głębokość: max 275 mm |
|  | BIOS | BIOS zgodny z UEFI. Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS 2. Modelu procesora, prędkości procesora, 3. Informacji o ilości pamięci RAM 4. Możliwość Wyłączania/Włączania na poziomie BIOSu: zintegrowanej karty sieciowej zintegrowanej karty WIFI i BT, czytnika linii papilarnych, mikrofonu, zintegrowanej kamery, portów USB, napędu 5. Informacji o: numerze seryjnym, Możliwość wyłączenia/włączenia: wirtualizacji, z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Ustawienia hasła Administratora oraz Power-On bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |
|  | Bezpieczeństwo | Złącze typu Kensington Lock |
|  | Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta |
|  | Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty i złącza: 1 x VGA i 1 x HDMI 1.4 z lewej strony obudowy, 2 szt USB 2.0, 1 szt USB 3.0, RJ-45 z lewej strony obudowy, 1 x złącze słuchawkowo/mikrofonowe (COMBO), czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC, zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2) Karta sieciowa LAN 10/100 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11b/g/n + Bluetooth 4.0 (COMBO), zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express. Klawiatura (układ US -QWERTY. Touchpad Napęd optyczny 8x DVD +/- RW. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Torba na sprzęt Mysz USB |

26 Komputerów stacjonarnych dla sekretariatu:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny w obudowie MicroTower. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej |
|  | Procesor | Min. 2-rdzeniowy, min 3,50GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4901 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |
|  | Pamięć operacyjna | 1 x 4GB 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 16GB, minimum jeden sloty wolny na dalszą rozbudowę |
|  | Parametry pamięci masowej | Min. 500 GB SATA III 7200 obr./min. |
|  | Grafika | Zintegrowana z płytą główną, ze wsparciem dla DirectX 11.1, OpenGL 4.0, Open CL 1.2 oraz dla rozdzielczości 2560x1600@60Hz sięgająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie 546 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik |
|  | Obudowa | Obudowa typu Micro Tower o maksymalnej sumie wymiarów 88 cm. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producent. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) Zasilacz o mocy max 210W z aktywnym PFC i sprawności min 85% |
|  | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym Windows 7 i 8.1 oraz 10 - 64-bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL). |
|  | BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS 2. Modelu procesora, prędkości procesora, 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz 4. Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB, poszczególnych slotów SATA z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. |
|  | Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów M.2 i SATA - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera |
|  | Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia umożliwiająca zdalną aktualizację ustawień BIOS, bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD dla Polski Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net – wymaga się wydruku ze strony internetowej |
|  | Ergonomia | Maksymalnie 26 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta |
|  | Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta |
| 16. | Wsparcie techniczne producenta | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |
| 17. | Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL z prawami downgrade do Windows 8.1 oraz Windows 10 nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. System operacyjny gwarantujący bezproblemową pracę w technologiach (Flash, Java, Silverlight) stosowanych „w chmurze”, a zwłaszcza: lekcyjne dzienniki elektroniczne ( istniejące oprogramowanie firmy Vulcan), Office365, elektroniczne platformy edukacyjne oraz programy wymiany danych finansowych z organem prowadzącym (z istniejącym oprogramowaniem firmy Vulcan). System musi bezproblemowo współpracować ze szkolnym serwerem (weryfikacja i logowanie użytkowników, kontrola dostępu do danych). Uwaga: system operacyjny komputera używanego do składania deklaracji ZUS musi bezproblemowo obsługiwać program Płatnik ZUS. Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt VGA i 1 szt DVI lub displayport - min. 8 x USB w tym min: 2 porty USB 3.0 - port sieciowy RJ-45, - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe – z przodu obudowy - port liniowy audio stereo - wejście i wyjście z tyłu obudowy - 3 szt SATA -2zt PS/2 dla klawiatury i myszy Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) Płyta główna wyposażona w: - 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB pamięci RAM 1600MHz - sloty: 3 x SATA, 1 x PCIe x16 1 x PCIe x1 1 x PCI Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka SATA DVD +/-RW x16 SuperMulti Monitor LCD 22” rozdzielczość „Full HD” z podświetleniem LED i wbudowanymi głośnikami, |

12 Serwerów:

| Element konfiguracji | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Obudowa | Typu TOWER Wymiary (wys. x szer. x gł.): 437 x 178 x 648 mm |
| Procesor | Minimum jeden procesor minimum czterordzeniowy Intel XEON E3-1220 v3 lub równoważny, |
| Liczba procesorów | Minimum 1 |
| Zintegrowane kontrolery | SATA3 (6Gbps) - 4 porty SATA2 (3Gbps) - 2 porty |
| Pamięć operacyjna | Minimum 16 GB DDR3 ubufered ECC, z możliwością rozbudowy do minimum 32GB. Minimum 4 slotów na pamięć. |
| Sloty rozszerzeń | Minimum :. 1 PCIe 3.0 x8 (złącze x16) 1 PCIe 3.0 x8 1 PCIe 2.0 x4 (złącze x8) |
| Dysk twardy | Zainstalowane min 240GB 2,5"; SATA Read 520 MB/s, Write 485 MB/s Dysk Twardy 1 TB SATA 6G, 7200rpm, 3,5" |
| Wnęki | 2 x 5,25" 4 x 3,5" (HDD wewnętrzne) |
| Interfejsy sieciowe | 2 x Gigabit Ethernet, 10/100/1000 Mbps (w tym jedna oparta o układ Intel 217LM, druga o Intel i210AT) Obsługa agregacji portów zgodnie ze standardem 802.3ad |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna |
| Porty | 10 x USB: USB 2.0 • 4 porty wyprowadzone na tył, • 2 opcjonalnie (1 wewnętrzny konektor), USB 3.0 • 1 port wewnętrzny typu A, • 3 opcjonalnie (2+1 wewnętrzny konektor), 1 x Video 15-pin (DB15) |
| Dodatkowe napędy | Wbudowany napęd DVD z przodu obudowy. |
| Zasilacz | Zasilacz Min. 350W redundantny |
| Inne | Klawiatura i mysz optyczna USB. Gwarancja minimum 24 miesiące |
| Wymagane certyfikaty | Windows Server 2008 (x64) Windows Server 2008 R2 (x64) Windows Server 2012 (x64) certyfikat CE |
| Zainstalowany system operacyjny | Umożliwiający kontrolę istniejących stacji roboczych z systemami operacyjnymi Windows ( różne edycje) oraz weryfikacje poziomów uprawnień użytkowników. Możliwość obsługiwania jednocześnie co najmniej 25 użytkowników |

Minimalne wymagania dla 15 drukarek do sekretariatu:

| LP. | Atrybut | Wymagane minimalne parametry techniczne drukarki |
| --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie | Drukarka |
| 2 | Technologia druku | Laserowa |
| 3 | Rozdzielczość w czerni | 600 dpi |
| 4 | Szybkość druku w czerni | Min 38 str./min, A4 Dwustronnie: 30 obr./min, A4 |
| 5 | Podajnik papieru | Dwa podajniki, jeden min 250 arkuszy, drugi min 550 arkuszy |
| 6 | Normatywny miesięczny cykl pracy | Minimalna ilość stron drukowanych miesięcznie: Od 750 do 4000 (Drukowanie) |
| 7 | Wydruk pierwszej strony w trybie gotowości | Nie dłużej niż 6 s |
| 8 | Obsługa typów papieru | Papier (zwykły, EcoFFICIENT, lekki, ciężki, typu bond, kolorowy, firmowy, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, folie przezroczyste, |
| 9 | Zgodność | CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Klasa B1); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 |
| 10 | Wejścia/wyjścia | 1 port USB Hi-Speed 2.0; 1 port USB hosta; 1 karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000T |
| 11 | Gwarancja | 36 miesięcy |