Załącznik nr ...........

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia : APARAT EKG-HOLTER- 1 SZTUKA

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji: 2006

| LP | OPIS/PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PODAĆ TAK LUB NIE | OFEROWANA WARTOŚĆ (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator holterowski EKG | tak |  |  |
|  | automatyczna analiza arytmii | tak |  |  |
|  | automatyczne rozpoznawanie, z możliwością reklasyfikacji wszystkich podstawowych typów morfologii (dominującej, komorowej, nadkomorowej) | tak |  |  |
|  | automatyczna detekcja migotania przedsionków z możliwością ręcznego oznaczania epizodów migotania i informacją o łącznym procencie migotania w analizowanym zapisie | tak |  |  |
|  | automatyczna klasyfikacja pobudzeń wystymulowanych z podziałem na stymulację przedsionków, komór oraz dwujamową | tak |  |  |
|  | korekcja ustawień analizy stymulatorowej z uwzględnieniem programu stymulacji | tak |  |  |
|  | tworzenie raportów w oparciu o szablony zdefiniowane przez użytkownika | tak |  |  |
|  | podgląd raportu przed wydrukiem | tak |  |  |
|  | ocena zapisów 12 kanałowych | tak |  |  |
|  | wybór dowolnych kanałów do automatycznej analizy arytmii | tak |  |  |
|  | Analiza QT | tak |  |  |
|  | Analiza ST | tak |  |  |
|  | Analizy HRV | tak |  |  |
|  | Tabela I B - rejestrator holterowski EKG |  |  |  |  |
|  | Rejestrator holterowski EKG - dane wspólne dla wszystkich trybów pracy | tak |  |  |
|  | detekcja impulsów implantowanego stymulatora serca dla unipolarnego i bipolarnego typu stymulacji i z obu jam serca. | tak |  |  |
|  | wymienna pamięć typu flash bez konieczności podtrzymywania bateryjnego danych EKG | tak |  |  |
|  | sygnalizacja niewystarczającego poziomu zasilania przed uruchomieniem rejestracji | tak |  |  |
|  | podgląd wszystkich rejestrowanych kanałów EKG oraz detekcji impulsów stymulatora bezpośrednio na rejestratorze | tak |  |  |
|  | interfejs użytkownika i komunikaty menu w języku polskim. | tak |  |  |
|  | Rejestrator holterowski EKG - tryb standardowy | tak |  |  |
|  | rejestracja w trybie 3 kanałowym, w sposób ciągły bez kompresji do 48 godzin | tak |  |  |
|  | częstotliwość próbkowania na kanał powyżej 1000 Hz | tak |  |  |
|  | rozdzielczość amplitudowa sygnału 12 bitów | tak |  |  |
|  | Rejestrator holterowski EKG - tryb przedłużony | tak |  |  |
|  | rejestracja w trybie 2 kanałowym, w sposób ciągły do 7 dni | tak |  |  |
|  | częstotliwość próbkowania na kanał powyżej 250 Hz | tak |  |  |
|  | rozdzielczość amplitudowa sygnału 10 bitów | tak |  |  |
|  | bieżąca kontrola podłączenia elektrod z sygnalizacją rozłączenia | tak |  |  |
|  | Rejestrator holterowski EKG - tryb 12 kanałowy | tak |  |  |
|  | zapis 12 kanałowy bez kompresji | tak |  |  |
|  | częstotliwość próbkowania na kanał powyżej 3000 Hz | tak |  |  |
|  | rejestracja rzeczywistego EKG w 12 kanałach z 10 elektrod EKG | tak |  |  |
|  | rozdzielczość amplitudowa 12 bit na kanał. | tak |  |  |

- Parametry zaznaczone „tak” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

### Wszystkie dane zawarte w powyższym arkuszu muszą mieć potwierdzenie w dołączonych materiałach informacyjnych producenta oferowanego sprzętu

| Certyfikat CE, deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | TAK załączyć |
| --- | --- |
| Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |
| Usunięcie uszkodzenia do 24 godzin od zgłoszenia awarii lub na czas naprawy dostarczenie urządzenia zastępczego (dotyczy sprzętu) | TAK |
| 3 naprawy w okresie gwarancji powodują wymianę podzespołu na nowy (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi wyrobów, instrukcję obsługi w języku polskim | TAK |

Oświadczamy,

że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny

i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

........................................

podpis  WYKONAWCY