„PROJ-BUD”  FIRMA  PROJEKTOWO-BUDOWLANA

05-200  Wołomin   ul. Kresowa 18

tel.: 423-50-67;  0-502-116-168; 0-609-61-81-81. Tel.-fax: 787-00-17

PROJEKT REMONTU

###### chodników i jezdni

###### Ul. Kościuszki (dz. nr 643) na

###### Odcinku między

###### ul. Poniatowskiego  i ul. Polną

###### w Jadowie

BRANŻA:  DROGOWA

INWESTOR: Starostwo Powiatu Wołomińskiego

ul. Prądzyńskiego 3

05-200 Wołomin

AUTOR:    JANUSZ  URBAN

- Upraw. Nr 96/90/WŁ

- Upraw. Nr 56/78

maj 2007r

Spis zawartości opracowania:

Str. 1     - Strona tytułowa

Str. 2     - Spis zawartości opracowania

Str. 3     - Oświadczenie projektanta

Str. 4     - Informacja dotycząca Bioz

Str. 5-6  - Opis techniczny

Str. 7     - Wypis z rejestru gruntów

Str. 8     - Mapa do celów projektowych

Str. 9     - Projekt zagospodarowania terenu

Str. 10-11- Przekrój i szczegół konstrukcyjny

Str. 12   - Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

Str. 13   - Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

Wołomin maj 2007r.

## OŚWIADCZENIE

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 16.04.2004r nowelizującej Ustawę – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr93, poz.888) oświadczam, że Projekt remontu chodników i jezdni ul. Kościuszki (dz. nr 643) na odcinku między ul. Poniatowskiego i ul. Polną w Jadowie został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA

1.  Zakres robót:

- przewidziany niniejszym Projekt remontu chodników i jezdni ul. Kościuszki (dz. nr 643) na odcinku między ul. Poniatowskiego i ul. Polną w Jadowie

2. Istniejące obiekty:

- wodociąg w100

- kanalizacja sanitarna ks200

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie   bezpieczeństwa:

- brak

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót  budowlanych:

- roboty budowlane związane z wykonywaniem wykopów

- wykopy w rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych:

- należy oznakować strefy związane z wykonywanie robót    budowlano montażowych i składowaniem materiałów budowlanych

-   należy opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy

6. Roboty budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem kierownika budowy.

7. Osoby pracujące na terenie inwestycji powinny być  przeszkolone w zakresie przepisów BHP.

8.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom - wynikającym z wykonywania robót szczególnego zagrożenia zdrowia – występującym w rejonie prowadzenia tych robót:

- na placu budowy należy zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację oraz drogę ewakuacji podczas ewentualnego zagrożenia.

9. Dokumentacja budowy powinna być dostępna w miejscu wyznaczonym przez inwestora i kierownika budowy.

OPIS  TECHNICZNY

- Podstawa opracowania.

1.1.  Zlecenie Inwestora

1.2.  Mapa geodezyjna w skali 1:1000

- Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje Projekt remontu chodników i jezdni ul. Kościuszki (dz. nr 643) na odcinku między ul. Poniatowskiego i ul. Polną w Jadowie

Opracowanie obejmuje:

-    projekt zagospodarowania terenu

-    przekrój i szczegół konstrukcyjny

3.  Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe i odwodnienie.

Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe dostosowano do istniejących warunków terenowych.

Odprowadzenie wód opadowych  zapewniają  spadki porzeczne  2%  jezdni  i chodnika oraz spadki podłużne  nawierzchni

4.  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Zaprojektowano następującą konstrukcje chodnika:

-     kostka brukowa betonowa grub. 6 cm

-     podsypka piaskowa grub. w-wy 3 cm

-     podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych o grub. w-wy 15 cm po zastabilizowaniu mechanicznym

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni zjazdów:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej grubości 8 cm.

- podsypka piaskowa grubości 3 cm.

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości w-wy 25 cm

-    warstwa filtracyjna z piasku grubości 10 cm.

Chodniki należy obramować od strony ulicy krawężnikiem betonowym drogowym 15x30 ustawionym na ławie z oporem z betonu B-10, wystającym 10 cm ponad nawierzchnię jezdni asfaltowej. Od strony działek chodnik  obramować obrzeżem chodnikowym betonowym 8x30 cm. Nawierzchnie zjazdów obramować krawężnikiem betonowym drogowym 15x30 ustawionym na ławie z oporem z betonu B-10, wtopionym do wysokości projektowanej nawierzchni chodnika. Na łączeniu zjazdów z nawierzchnią ul. Kościuszki ustawić krawężnik betonowy drogowy 15x30, wtopionym na 28 cm.

5.  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Istniejącą nawierzchnię przed remontem należy sfrezować na głębokość 4 cm, a następnie ułożyć wierzchnią warstwę ścieralną z betonu asfaltowego grubości 4 cm.

Aby zapobiec osiadaniu nawierzchni, podłoże gruntowe należy zagęścić do Wz ( 1,0.