EGZ. NR 1

| USŁUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE „PRZEKRÓJ” 07-130 Łochów, Barchów 153 NIP: 824-148-03-65, Regon: 140231120 tel. 0-602-210-176, e-mail: przekroj.stys@wp.pl |
| --- |
| PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 4314W LEŚNIAKOWIZNA - OSSÓW |
| OBIEKT: | CHODNIK I ZJAZDY INDYWIDUALNE PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 4314W |
| LOKALIZACJA: | LEŚNIAKOWIZNA nr ewid. 154 | OSSÓW nr ewid. 172, 139 |
| CPV: | 45100000-8, 45233000-9, 45233100-0 45233253-7, 45112710-5, 45233280-5 |
| INWESTOR: | STAROSTWO POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ul. Prądzyńskiego 2 05-200 Wołomin |
| PROJEKTOWAŁ: | branża drogowa |
|  | Józef Smakosz upr. bud. Nr 421/66 |
| OPRACOWAŁ: | Maciej Styś |
| ŁOCHÓW – lipiec 2007 r. |

#### ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO

- Oświadczenie.

- Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Część opisowa.

3.1. Opis techniczny.

3.2. Część opisowa informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Część rysunkowa.

4.1. Plan orientacyjny – Rys. Nr 1.

4.2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1.000 – Rys. Nr 2.1 – 2.7.

4.3. Legenda i układ arkuszy – Rys. Nr 3.

4.4. Plan sytuacyjny w skali 1:500 – Rys. Nr 3.1 – 3.11.

4.5. Przekroje poprzeczne w skali 1:50 – Rys. Nr 4.

Łochów, lipiec 2007 r.

Józef Smakosz

Upr. bud. Nr 421/66

ul. Noakowskiego 16

07-300 Ostrów Mazowiecka

###### OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.), oświadczam, że projekt budowlany „Przebudowy drogi powiatowej Nr 4314W Leśniakowizna – Ossów” sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

#### OPIS TECHNICZNY
przebudowy drogi powiatowej Nr 4314W Leśniakowizna - Ossów

1. Dane ogólne.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Leśniakowizna – Ossów (Gmina Wołomin).

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania niniejszego projektu jest umowa.

1.3. Podstawowe materiały i informacje.

Za podstawę opracowania służą:

- aktualna mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:1.000 
zaktualizowane przez firmę Usługi Geodezyjne Urle, Pani Iwona Dutkiewicz,

- własne pomiary wykonane w terenie,

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 
z 2003 r.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 r.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 oraz 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 267, poz.2251 oraz z 2006 r. Nr 220, poz.1601).

1.4. Zakres rzeczowy.

W zakres rzeczowy wchodzą:

- wykonanie utwardzonego chodnika szerokości 1,5 – 2,0 m z kostki betonowej,

- wykonanie utwardzonych zjazdów indywidualnych z kostki betonowej,

- wykonanie utwardzonej zatoki autobusowej z kostki betonowej,

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu,

- zagospodarowanie terenu w postaci zieleni.

2.  Opis stanu istniejącego.

2.1.  Opis istniejącego układu komunikacyjnego.

Przedmiotowa droga położona jest we wsi Leśniakowizna i Ossów, na terenie Gminy Wołomin, w powiecie wołomińskim, w województwie mazowieckim.

Przebudowa drogi podzielona została na dwa odcinki.

Początek pierwszego odcinka przyjęto w roboczym km 0+000 po prawej stronie istniejącej drogi powiatowej w miejscu istniejącej zatoki autobusowej, koniec zaś w km 142,45, początek drugiego w roboczym km 0+000 po lewej stronie drogi w miejscu i zakończenia istniejącego chodnika z kostki brukowe, koniec zaś w roboczym km 3.663,40 po prawej stronie. Na całym odcinku istniejąca droga posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości 5,0 – 5,5 m wraz z obustronnymi ciągami pieszymi o nawierzchni żwirowo-gruntowej wraz ze zjazdami indywidualnymi również o nawierzchni żwirowo-gruntowej (niektóre zjazdy indywidualne z kostki brukowej).

2.2.  Istniejące uzbrojenie terenu.

W istniejącym pasie drogowym znajduje się sieć gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna oraz energetyczna wraz z oświetleniem drogowym i telekomunikacyjna, które nie kolidują z planowaną budową chodnika.

2.3.  Zagospodarowanie zielenią.

W obrębie pasa drogowego drogi powiatowej na odcinku Leśniakowizna - Ossów występuje częściowo zieleń wysoka i średnia, która w wielu miejscach koliduje z projektowanym zakresem robót (drzewa do wycinki zostały przedstawione na planie sytuacyjnym).

Na omawianym odcinku nie występują egzemplarze drzew zaliczane do pomników przyrody oraz zieleń szczególnie chroniona.

3. Rozwiązania projektowe.

3.1. Trasa w planie.

Zaprojektowano pierwszy utwardzony odcinek chodnika o długości 142,45 m oraz drugi odcinek chodnika o długości 3.663,40 m zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu.

Przebudowa drogi powiatowej polega na podniesieniu standardu drogi poprzez ułożenie twardej nawierzchni chodnika z kostki brukowej w miejscu istniejącego ciągu pieszego oraz ułożeniu nowej nawierzchni zjazdów, całość robót w granicach istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej.

Odcinek pierwszy chodnika zaprojektowano po prawej stronie drogi powiatowej, od km roboczego 0+000 do km roboczego 0+142,45 szerokości 1,5 m ujęty obustronnie w obrzeże odsunięty od krawędzi jezdni ze spadkiem poprzecznych 2% w kierunku drogi.

Odcinek drugi chodnika zaprojektowano po lewej stronie drogi powiatowej, od km roboczego 0+000 do km roboczego 3+663,40 po prawej stronie, z przejściem z lewej strony drogi na prawą w km 2+310,50. Zaprojektowany chodnik szerokości 1,5 m 
(z miejscowym poszerzeniem przy przejściu przez rzekę do 2 m oraz ze względu na ograniczona szerokość pasa drogowego z miejscowym zwężeniem do 1,25 m) ujęty obustronnie w obrzeże (w przypadku chodnika odsuniętego od krawędzi drogi powiatowej) lub krawężnik wystający od strony jezdni i obrzeże od strony posesji prywatnych (w przypadku chodnika przyległego do krawędzi drogi) ze spadkiem poprzecznych 2% w kierunku drogi.

3.2. Niweleta

Droga powiatowa Nr 4314 Leśniakowizna – Ossów przebiega w terenie płaskim. Przebieg drogi nawiązuje do istniejącego zagospodarowania terenu i zabudowy. Niweletę projektowanego utwardzonego chodnika należy dostosować do istniejącej niwelety drogi oraz do warunków lokalnych z założenie wyniesienia niwelety chodnika o około 15 cm w stosunku do niwelety istniejącej drogi.

3.3. Przekroje normalne i konstrukcja nawierzchni.

Ze względu na ruch kategorii KR1 przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni:

1. zjazdy indywidualne:

- 10 cm – warstwa odsączająca z piasku,

- 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa,

- 8 cm – kostka betonowa.

2. zatoka autobusowa:

- 10 cm – warstwa odsączająca z piasku,

- 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa,

- 8 cm – kostka betonowa.

3. chodniki:

- 5 cm – podsypka piaskowa,

- 6 cm – kostka betonowa.

Zaprojektowany chodnik z kostki brukowej należy ująć w krawężnik betonowy 
o wymiarach 15 x 30 cm wystający na ławie betonowej z oporem od strony drogi 
i w obrzeże betonowe o wymiarach 8 x 30 cm lub obustronnie w obrzeże betonowe o wymiarach 8 x 30 cm. Na wysokości zjazdów indywidualnych zaprojektowano krawężnik wtopiony o wymiarach 15 x 30 cm.

Kolory kostki betonowej należy uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

3.4. Zjazdy indywidualne.

Zaprojektowano zjazdy indywidualnych o zmiennej szerokości i długości po obu stronach drogi na posesje prywatne z kostki brukowej w miejscu zaprojektowanego chodnika zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (szczegółowy wykaz zjazdów przedstawiony został w osobnej tabeli w dalszej części opracowania).

3.5. Zatoka autobusowa.

Zaprojektowano zatokę autobusową szerokości 2,5 m i długości 56 m z chodnikiem szerokości 2,0 m, których szczegółową lokalizację wraz z podaniem wymiarów przedstawia Rys. Nr 3.11.

3.6. Odwodnienie.

Odprowadzenie wód opadowych z zaprojektowanego chodnika oraz istniejącej nawierzchni drogi odbywać się będzie powierzchniowo na pobocze drogi  oraz częściowo do istniejących przydrożnych rowów odparowujących.

3.8. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Na istniejącym przepuście z rur betonowych należy wykonać barieroporęcz o długości L=10 m.

Projektu stałej organizacji ruchu przedstawiony został w oddzielnym opracowaniu.

Przed przystąpieniem do realizacji projektu, Wykonawca powinien uzyskać zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu.

3.9. Projektowana zieleń.

Po wykonaniu powyższych robót należy wykonać roboty ziemne związane 
z ukształtowaniem terenu mające na celu plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego oraz rozłożenie warstw humusu wraz z obsianiem trawą terenu między projektowanym chodnikiem a granicą pasa drogowego oraz projektowanym chodnikiem i krawędzią jezdni asfaltowej.

3.10. Wykonanie robót drogowych.

Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót drogowych (stanowiącymi oddzielne opracowanie).

Uwaga: wszystkie stosowane materiały powinny posiadać stosowne atesty i aprobaty, nie należy stosować materiałów nie posiadający w/w dokumentów.

3.11. Oddziaływanie projektowanej inwestycji na środowisko.

W związku z niewielkim istniejącym i prognozowanym natężeniem ruchu oraz ze względu na charakter drogi, nie daje podstaw do opracowania projektu zabezpieczeń przed szkodliwym oddziaływaniem drogi na jej otoczenie.

Oddziaływanie przebudowy drogi powiatowej na środowiska należy ocenić jako nieznaczne zarówno w zakresie oddziaływania hałasu (poprawa komfortu ruchu kierowców jaki i pieszych). Jednocześnie należy stwierdzić, że przebudowa drogi zmniejszy ujemne skutki oddziaływania ich na otoczenie 
i wpłynie na lepszą obsługę terenu.

Projektował:							Opracował:

CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI 
DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA

#### przebudowy drogi powiatowej Nr 4313W Leśniakowizna – Ossów

[zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.)]

1. Zakres robót.

W zakres rzeczowy robót wchodzi wykonanie nowej nawierzchni chodnika szerokości 1,5 – 2,0 m oraz zjazdów indywidualnych i zatoki autobusowej z kostki betonowej oraz zagospodarowanie terenu w postaci zieleni .

2. Wykaz obiektów budowlanych.

Roboty będą prowadzone w pasie drogi powiatowej Nr 4313W na terenie wsi Leśniakowizna i Ossów.

3. Elementy mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Pas drogi na projektowanym odcinku przebiega przez teren zabudowany 
na terenie wsi Leśniakowizna i Ossów. Bezpośrednio na terenie nie występują szczególne warunki zagrożenia, przy robotach w pasie drogi powiatowej należy zwrócić szczególną uwagę na prace wykonywane pod ruchem, należy zabezpieczyć miejsca prowadzenia robót poprzez oznakowanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Sposób prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót.

Praca przy przebudowie drogi na terenie wsi Leśniakowizna i Ossów nie należy do kategorii szczególnie niebezpiecznych, jednak przy realizacji niniejszego projektu należy spełnić następujące wymagania:

- zapoznanie wszystkich pracowników z zasadami BHP,

- przed końcem wykonywania poszczególnych robót należy poinstruować o sposobie ich wykonania i zabezpieczenia przed ewentualnymi zagrożeniami,

- przedstawienie instrukcji obsługi urządzeń wykorzystywanych do poszczególnych robót,

- poinstruowanie co należy robić w razie wypadku lub zagrożeń mogących wystąpić podczas wykonywania robót.

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy  wykonywanych robotach.

- Wszyscy pracownicy muszą posiadać odpowiednie szkolenie w zakresie BHP oraz właściwy stan zdrowia potwierdzony ważnymi badaniami lekarskimi,

- w celu likwidacji zagrożeń osób postronnych teren prowadzonych robót należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować,

- w zakresie zagrożeń upadkiem lub uderzeniem przez spadający przedmiot konieczne jest stosowanie zachowań pracowników zgodnych z otrzymanym szkoleniem stanowiskowym BHP lub innym szkoleniom BHP odpowiednim dla funkcji sprawowanej przez pracownika na budowie, a także stosowanie środków ochrony osobistej pracownika, np. kask ochronny,

- do momentu zakończenia na terenie robót nie mogą przebywać osoby nieupoważnione przez kierownika budowy oraz przepisy prawa budowlanego,

- wszelkie roboty muszą być prowadzone i nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6. Wykonując roboty budowlane należy stosować następujące rozporządzenia:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.),

- Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r.),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.).

Projektował:							Opracował:

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA