##### ZAŁĄCZNIK NR 2. 3

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia:    ELEKTRODY   I DODATKOWE WYPOSAŻENIE DO DIATERMII  EXALIBUR

I  VALLEYAB

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:2007

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | ILOŚĆ | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uchwyt monopolarny do cięcia i koagulacji wielorazowy, kompatybilny z diatermią Valleylab autoklawny z przyciskami do aktywacji ręcznej zintegrowany nierozdzielnie z kablem o długości 4,5 - 4,6m, pracujący z elektrodami o średnicy trzpienia 2,4 mm +/- 0,1mm – 50 szt. | TAK/ podać nr katalogowy |  |  |
|  | Elektroda neutralna z systemem REM – jednorazowa, hydrożelowa (Polyhesive Gel), dwudzielna - 100 szt. | TAK/ podać nr katalogowy |  |  |
|  | Kabel wielorazowy autoklawny, elektrody neutralnej jednorazowej o długości 4,5 - 4,6 m – 1 szt. | TAK/ podać nr katalogowy |  |  |
|  | Kabel wielorazowy o dł. 3,6 – 3,8 m do pensety bipolarnej z włącznikiem nożnym, kompatybilny z diatermią Valleylab – 1 szt. | TAK/ podać nr katalogowy |  |  |
|  | Penseta bipolarna autoklawna prosta o długości 15,0-15,5cm i zaokrągleniu czubka pensety 0,7mm – 1 szt. | TAK/ podać nr katalogowy |  |  |
|  | Elektroda laparoskopowa haczykowa typu „L” i typowym trzonku o średnicy 2,4 mm (3/32 cala) pasujący do większości końcówek elektrochirurgicznych | TAK/ podać nr katalogowy |  |  |
|  | Ww sprzęt musi być kompatybilny do diatermii chirurgicznej Exalibur i Valleyab bedącej na wyposażeniu SZPZOZ w Wołominie oraz odporny na dezynfekcję i sterylizację parową 134oC/2 atm. |  | tak |  |

### UWAGA ; Wszystkie dane zawarte w powyższym arkuszu muszą mieć potwierdzenie w dołączonych materiałach

### informacyjnych producenta oferowanego sprzętu

| Certyfikat CE, deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | TAK załączyć |
| --- | --- |
| Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |
| Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi wyrobów, instrukcję obsługi w języku polskim | TAK |

Oświadczamy,

że oferowany powyżej  sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

................................................................................

PODPIS WYKONAWCY