ZAŁĄCZNIK NR 2. 8

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia:   AKCESORIA  DO STOŁÓW OPERACYJNYCH

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:2007

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | ILOŚĆ | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zaczep uchwytu stopy z zaczepami długość 130mm, szerokość 55mm, wysokość 40 mm, zestaw pasów skórzanych, części metalowe ze stali nierdzewnej | 2szt/kpl | tak |  |
|  | Uchwyt pięty długość 140mm, szerokość 90mm, wysokość 40 mm, części metalowe ze stali nierdzewnej | 2szt/kpl | tak |  |
|  | Wspornik kolana do operacji na boku materac na blokowym przegubie kulistym, materac poliuretanowy, wymiary materaca 190x295x100(dł.xszer.xwys.)części metalowe ze stali nierdzewnej | 2szt/kpl | tak |  |
|  | Uchwyt podpórek mocowanie do kształtownika 50x50, integralny uchwyt z możliwością regulacji katowej i funkcją wysuwu,części metalowe ze stali nierdzewnej | 4szt/kpl | tak |  |
|  | Podpórka ramion przystawki możliwość mocowania do kształtownika 40x40, zakres regulacji wysuwudo 450 mm, sztyca z kołem z blokadą, części metalowe ze stali nierdzewnej | 2szt/kpl | tak |  |
|  | Ramiona obrotowe przystawki długość 800mm, szerokość 50mm, wysokość 50 mm, konstrukcja -kształtownik 1,5x50x50, stal nierdzewna | 2szt/kpl | tak |  |
|  | Wspornik ramion długość 550mm, szerokość 230mm, wysokość 155 mm, konstrukcja -kształtownik 3x40x70, stal nierdzewna | 2szt/kpl | tak |  |
|  | Blat przystawki długość 500mm, szerokość 375mm, wysokość 120 mm, materac poliuretanowy,części metalowe ze stali nierdzewnej | 1szt/kpl | tak |  |
|  | Zespół podporowy do gipsowania długość 225mm, szerokość 120mm, wysokość 205 mm, stal nierdzewna | 1szt/kpl | tak |  |
|  | Podpórka nogi długość materaca 380mm, szerokośc materaca 160 mm, wysokośc materaca 55 mm,materac poliuretanowy,części metalowe ze stali nierdzewnej | 2szt/kpl | tak |  |
|  | Podpórka prętowa długość 520mm, szerokość 230mm, odejmowany pręt do gipsowania kolana, odejmowany pas do podparcia kolana , części metalowe ze stali nierdzewnej | 2szt/kpl | tak |  |
|  | Wspornik biodra do operacji na boku długość 460mm, wysokość 450mm,regulacja wysokości 0-100mm, wałki oporowe z poliuretanu, części metalowe ze stali nierdzewnej | 1szt/kpl | tak |  |
|  | Montaż do stołów operacyjnych produkcji FAMED-Żywiec |  | tak |  |
|  | TABORET CHIRURGA Średnica siedziska : 380 mm ( + 20 mm )Regulacja wysokości siedziska 460 do 730 mm ( + 20 mm )Regulacja wysokości siedziska 460 do 730 mm ( + 20 mm )Taboret wykonany w całości ze stali nierdzewnej (również siedzisko)Podstawa przejezdna na pięciu kołach z blokadą | Sztuk: 8) | tak |  |
|  | FOTELIK OBROTOWY DLA ANESTEZJOLOGA Średnica siedziska : 400 mm ( + 20 mm ), Regulacja wysokości : 500 - 670 mm ( + 20 mm )Regulacja wysokości siedziska sprężyną gazową z blokadą, przejezdna podstawa chromowana na pięciu kołach ,tapicerowane siedzisko i oparcie pleców gąbką i skajem,siedzisko i oparcie pleców obrotoweOparcie pleców wysokie,ręczna regulacja oparcia pleców,możliwość wyboru koloru tapicerki | Sztuk: 6 |  |  |

### UWAGA ; Wszystkie dane zawarte w powyższym arkuszu muszą mieć potwierdzenie w dołączonych materiałach

### informacyjnych producenta oferowanego sprzętu

| Certyfikat CE, deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | TAK załączyć |
| --- | --- |
| Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |
| Do oferty należy dołączyć ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi wyrobów, instrukcję obsługi w języku polskim | TAK |

Oświadczamy,

że oferowany powyżej  sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

................................................................................

PODPIS WYKONAWCY