Załącznik NR 2.9

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

## Przedmiot zamówienia : KARDIOMONITORY - szt. 10

Nazwa Wykonawcy :

Producent :

Nazwa i typ :

Rok produkcji (podać):

| LP. | PARAMETR | PARAMETRY WYMAGANE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kardiomonitor stacjonarno – przenośny o budowie kompaktowej, z pojedynczym, kolorowym monitorem LCD TFT o przekątnej ekranu min. 12” i rozdzielczości, co najmniej 800 x 600 pikseli i o wadze poniżej 6 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V 50 Hz oraz akumulatorowe na min. 1 godz., akumulator wbudowany i ładowany automatycznie po podłączeniu do sieci | TAK |  |
|  | Obrazowanie min. 8 krzywych na jednym ekranie - możliwość konfigurowania min. 10 własnych ekranów przez użytkownika | TAK |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne z min. 72 h | TAK |  |
|  | Obsługa w języku polskim przez ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Alarmy trzystopniowe z możliwością zawieszania | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylacyjnym oraz zakłóceniami wysokiej częstotliwości | TAK |  |
|  | Full disclosure (ciągły zapis wszystkich fal – nie tylko EKG, ale także wszystkich pozostałych fal dynamicznych - i wszystkich monitorowanych wartości z okresu min. 12 godzin) | TAK |  |
|  | EKG - monitorowanie z kabla 3 lub 5 żyłowego - zakres częstości akcji serca: min. 15-300 bpm - obserwacji min. 6 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVR, aVL, aVF) jednocześnie - analiza odcinka ST z min. 3 odprowadzeń jednocześnie - analiza min. 10 arytmii - detekcja stymulatora serca - wyposażenie: kabel EKG 3 żyłowy | TAK |  |
|  | Respiracja metodą impedancyjną - częstości oddechu w zakresie: min. 5-150 /min - alarm bezdechu w zakresie: min. 5-40 s - możliwość programowego wyboru elektrod do detekcji częstości oddechu (szczytami płuc, przeponą) z menu bez konieczności ich przepinania - prezentacja fali oddechu | TAK |  |
|  | Pulsoksymetria odporna na niską perfuzję i artefakty ruchowe - typu Nellcor lub Massimo - obrazowanie krzywej pletyzmograficznej - wartość saturacji w zakresie min. 1-100% - tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm - wyposażenie: przewód interfejsowy i standardowy czujnik typu klips na palec | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego - zakres pomiarowy: min. 15-260 mmHg - pomiar na żądanie i automatyczny - pomiaru auto w zakresie: min. 5-360 min - ciśnienie skurczowe, średnie, rozkurczowe - pomiar wartości tętna z mankietu z prezentacją wartości na ekranie - wyposażenie: 2 mankiety wielorazowe | TAK TAK |  |
|  | Pomiar temperatury w jednym kanale - zakres pomiarowy min. 10-45°C - wyposażenie: sonda do pomiaru | TAK |  |
|  | Pomiaru ciśnienia metodą krwawą w jednym kanale - zakres pomiarowy min. od minus 10 do plus 320 mmHg - prezentacja przebiegów - obraz wartości skurczowej, rozkurczowej i średniej - wyposażenie: zestaw do pomiaru | TAK |  |
|  | Wbudowane złącze RJ-45 | TAK |  |

- Parametry zaznaczone „tak” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

### Wszystkie dane zawarte w powyższym arkuszu muszą mieć potwierdzenie w dołączonych materiałach informacyjnych producenta oferowanego sprzętu

| Certyfikat CE, deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | TAK załączyć |
| --- | --- |
| Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |
| Usunięcie uszkodzenia do 24 godzin od zgłoszenia awarii lub na czas naprawy dostarczenie urządzenia zastępczego (dotyczy sprzętu) | TAK |
| 3 naprawy w okresie gwarancji powodują wymianę podzespołu na nowy (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Do oferty należy dołączyć ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi wyrobów, instrukcję obsługi w języku polskim | TAK |

Oświadczamy,

że oferowany powyżej  sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

...............................................

pieczątka i podpis  Wykonawcy