INSTRUKCJA - ZASADY ODSNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH POWIATOWYCH

| Lp. | Standard | Opis stanu drogi dla danego standardu |
| --- | --- | --- |
|  |  | Płużenie | Posypywanie |
| 1 | IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, | Skrzyżowania dróg o nawierzchni twardej Przejazdy kolejowe Przystanki autobusowe Mosty, wiadukty Zakręty Odcinki o nachyleniu > 3% |
| 2 | V | Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. | Skrzyżowania dróg o nawierzchni twardej Przejazdy kolejowe Przystanki autobusowe Mosty, wiadukty Zakręty Odcinki o nachyleniu > 3% |
| 3 | VI | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. | Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez Zarządcę Drogi. |
| 4 | Inne | Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w miejscach wyznaczonych przez Zarządcę Drogi | ________________________________________________________ |

Zasady zimowego utrzymania dróg powiatowych

STANDARD IV

Zasady odśnieżania zgodnie z obowiązującymi normami:

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości

Luźny śnieg                                         8 godz po ustaniu opadów

Zaspy	                                                  8 godz po ustaniu opadów

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

Jezdnia posypana na odcinkach:

a) Skrzyżowania dróg o nawierzchni asfaltowej

b) Przejazdy kolejowe

c) Przystanki autobusowe

d) Mosty, wiadukty

e) Zakręty

f) Odcinki o nachyleniu > 3%

STANDARD V

Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z

wykonaniem mijanek.

Luźny śnieg	                                       16 godz po ustaniu opadów

Zaspy	                                                 24 godz po ustaniu opadów

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

Jezdnia posypana na odcinkach:

a) Skrzyżowania dróg o nawierzchni asfaltowej

b) Przejazdy kolejowe

c) Przystanki autobusowe

d) Mosty, wiadukty

e) Zakręty

f) Odcinki o nachyleniu> 3%

STANDARD VI

Jezdnia zaśnieżona, prowadzi się odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez ZDP.

Drogi nie ujęte w standardzie IV, V, i VI - interwencyjne odśnieżanie w miejscach wyznaczonych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

UWAGA:

STANDARD IV                             - I KOLEJNOŚĆ ODŚNIEŻANIA

STANDARD VI                             - II KOLEJNOŚĆ ODŚNIEŻANIA

STANDARD VI                             - III KOLEJNOŚĆ ODŚNIEŻANIA

Zatwierdził: